## Slide 1: Комплексное профессиональное задание. II уровень
Инвариантная часть комплексного задания II уровня

## Slide 2
Инвариантная часть заданий II уровня для специальностей:
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей;

## Slide 3
- представляет собой практическое задание, которые содержит три задачи, объединенные методологией проектирования городской станции технического обслуживания автомобилей

## Slide 4
Задача №1 Произвести расчет и распределение годовых объемов работ по видам и месту выполнения (на ТО и ТР, на УМР, на приемку и выдачу автомобилей, на противокоррозионную защиту, на предпродажную подготовку и общие трудозатраты).

## Slide 5
Задача №2 Произвести расчет общей численности производственных рабочих и числа постов по видам работ (ТО и ТР, УМР, приемка и выдача автомобилей, противокоррозионная обработка кузовов и предпродажная подготовка).

## Slide 6
Задача №3 Произвести расчет количества автомобиле-мест ожидания постановки автомобиля на посты ТО и ТР.

## Slide 7
Для оценивания данного задания используются следующие критерии:
      время выполнения задания (не более 150 минут).
      количество набранных баллов (максимально возможная сумма – 35 баллов);

## Slide 8
Выполнение каждого пункта методики расчета задания оценивается соответствующим количеством баллов.
Задание составлено таким образом, что ошибки, допущенные участниками олимпиады при решении предыдущей задачи, не сказываются на результатах решения последующей задачи.

## Slide 9
Решение о правильности выполнения каждого пункта задания принимается на основании сравнения результата расчета по каждому пункту задания с соответствующими значениями, представленными в эталонах:
      если полученные значения показателей в задании и эталоне совпадают, то участник получает соответствующий балл;
      если пункт задания выполнен неправильно, то участник получает 0 баллов.

## Slide 10
Все значения баллов, полученные в ходе расчетов по каждому пункту задания, суммируются.

## Slide 11
Задача №1 «Определение и распределение годовых объемов работ по видам и месту выполнения (на ТО и ТР, на УМР, на приемку и выдачу автомобилей, на противокоррозионную защиту, на предпродажную подготовку и общие трудозатраты)» – 18 баллов;

## Slide 12
Задача №2 «Определение общей численности производственных рабочих и числа постов по видам работ (ТО и ТР, УМР, приемка и выдача автомобилей, противокоррозионная обработка кузовов и предпродажная подготовка)» – 15 баллов;

## Slide 13
Задача №3 «Определение количества автомобиле-мест ожидания постановки автомобиля на посты ТО и ТР» – 2 балла.

## Slide 14
По завершению времени, отводимого на задания по выполнению технологического расчета, все участники сдают расчетные материалы, черновики, справочные материалы, калькуляторы и авторучки. Занятое место определяются только по сумме фактически набранных баллов, так как продолжительность выполнения задания одинаковая.

## Slide 15: Задача №1. Расчет годовых объемов работ
Исходные данные для выполнения задачи представлены в таблице 1.
Таблица 1
Марка автомобиля | Годовое количество условно обслуживаемых на станции автомобилей, Ncтo | Количество заездов одного автомобиля в год, d | Количество продаваемых в год автомобилей Nп | Среднегодовой пробег автомобиля Lг, км | Число рабочих дней в году, Драб.г | Продолжитель-ность смены, Тсм, ч.

## Slide 16
1) Произвести расчет трудозатрат на ТО и ТР – Тто-тр, на УМР – Тумр, на приемку и выдачу автомобилей – Тпв, на противокоррозионную защиту – Тпк, на предпродажную подготовку – Тпп и общие трудозатраты –Тобщ.
Результаты расчетов внести в таблицу 2.

## Slide 17
№ п/п | Показатель | Условное обозначение | Единица измерения | Значение показателя | 
 |  |  |  | расчетное | принятое
Расчет годовых объемов работ |  |  |  |  | 
1 | Трудозатраты на ТО и ТР | Тто-тр = Nсто×Lг×tто-тp/1000 | чел.-ч |  | 
Таблица 2

## Slide 18
2) Выполнить распределение годовых объемов работ по видам и месту выполнения.
Для выполнения задания принять:
– число рабочих дней в году Драб.г – ;
– продолжительность смены, Тсм, –
– общий годовой объем работ СТО, Тобщ - ;
– трудозатраты на ТО и ТР, Тто-тр -

## Slide 19
Для выбора распределения объема работ проектируемой СТО необходимо предварительно определить число рабочих постов из следующего выражения:
П= Тобщ×Кн×Кп/Драб.г×Тсм×С×Рп×Кисп. ,

## Slide 20
где Тобщ -общий годовой объем работ СТО, чел-ч;
Кн – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на СТО (Кн= );
Кп – доля постовых работ в общем объеме ( );
Драб.г -число рабочих дней в году;
Тсм – продолжительность смены;
С – число смен;
Рп – среднее число рабочих, одновременно работающих на посту (Рп= );
Кисп. – коэффициент использования рабочего времени поста (Кисп. = ).

## Slide 21
Результаты расчетов внести в таблицу 3.
№ п/п | Показатель | Условное обозначение | Единица измерения | Значение показателя | 
 |  |  |  | расчетное | принятое
1 | Число рабочих постов | П=Тобщ×Кп×Кн/Драб.г×Тсм×С×Рп×Кисп | шт. |  | 
Таблица 3

## Slide 22
По результатам расчетов заполнить таблицу 4.
Таблица 4
№ п/п | Вид работ | Распределение объема работ ТО и ТР по видам |  | Распределение объема работ ТО и ТР по месту выполнения |  |  | 
 |  |  |  | на рабочих постах |  | на производствен-ных участках | 
 |  | % | чел.-ч | % | чел.-ч | % | чел.-ч
1 | Диагностические |  |  |  |  |  | 
2 | ТО, смазочные |  |  |  |  |  | 
3 | Регулировочные по установке углов управляемых колес |  |  |  |  |  | 
4 | Ремонт и регулировка тормозов |  |  |  |  |  | 
5 | Электротехнические |  |  |  |  |  | 

## Slide 23: Задача №2. Расчет общей численности производственных рабочих и числа постов по видам работ
1) Произвести расчет общей численности производственных рабочих по видам работ.
Технологически необходимое (явочное) число производственных рабочих Рт и штатное число производственных рабочих Рш:
Рт=Тобщ/Фн ,
Рш=Тобщ/Фэ ,

## Slide 24
Годовой объем работ по видам работ указан в таблице 5.
Результаты расчёта общей численности производственных рабочих СТО по видам работ (ТО и ТР, УМР, приемка и выдача автомобилей, противокоррозионная обработка кузовов и предпродажная подготовка) внести в таблицу 5

## Slide 25
№ п/п | Вид работ | Годовой объем работ, чел.ч | Рт |  | Рш | 
 |  |  | расчетное | принятое | расчетное | принятое
1 | ТО-ТР |  |  |  |  | 
2 | УМР |  |  |  |  | 
Таблица 5

## Slide 26
2) Произвести расчет числа постов по видам работ.
Исходные данные для выполнения расчета представлены в таблице 6

## Slide 27
Марка автомобиля | Годовое количество условно обслуживаемых на станции автомобилей, Ncтo | Количество заездов одного автомобиля в год, d | Количество заездов автомобилей в год на самостоятельную мойку Nзг | Трудозатраты на ТОиТР в год, чел.-ч Тто-тр | Число рабочих дней в году, Драб.г | Продолжитель-ность смены, Тсм, ч.
Таблица 6

## Slide 28
Определить число рабочих постов по видам работ из следующего выражения:
П= Тто-тр×Кн/Драб.г×Тсм×С×Рп×Кисп,
где Тто-тр -годовой объем постовых работ ТО-ТР, чел.-ч;
Кн -коэффициент неравномерности загрузки постов ( );
Драб.г -число рабочих дней в году;
Тсм -продолжительность смены, ч;
С-число смен;
Рп -среднее число рабочих на посту ( чел.);
Кисп -коэффициент использования рабочего времени поста ( ).

## Slide 29
Результаты расчетов внести в таблицу 7
Таблица 7
№ п/п | Показатель | Условное обозначение | Единица измерения | Значение показателя | 
 |  |  |  | расчетное | принятое
1 | Число постов по ТОиТР | Пто-тр=Тто-тр×Кн/Драб.г×Тсм×С×Рп×Кисп | шт. |  | 

## Slide 30
3) Произвести расчет числа постов УМР:
Число постов УМР перед ТО и ТР определяется по формуле:
Пумрто-тр = Тумрто-тр×Кн/Драб.г×Тсм×С×Рп×Кисп;

## Slide 31
Число постов УМР для выполнения коммерческой мойки при наличии механизированной установки определяется по формуле:
Пумр.сам=Nс×φм/Тоб×Nу×ηп
где Nc- суточное число заездов (Nc=Nзг/Дрaб.г);
φм- коэффициент неравномерности поступления автомобилей на посты коммерческой мойки;
Тоб - суточная продолжительность работы участка, ч;
Ny - производительность моечной установки, авт./час
ηп - коэффициент использования рабочего времени поста ( ).

## Slide 32
Результаты расчетов внести в таблицу 8
Таблица 8
№ п/п | Показатель | Условное обозначение | Единица измерения | Значение показателя | 
 |  |  |  | расчетное | принятое
1 | Число постов УМР | Тумр.то-тр = Nз.умр.то-тр×t умр | чел.-ч |  | 
 |  | Пумрто-тр=Тумр.тотр×Кн/Драб.г×Тсм×С×Рп×Кисп | шт. |  | 
 |  | Пумр.сам.= Nзг/Дрaб.г ×φм/Тоб×Nу×Кисп | шт. |  | 

## Slide 33
4) Произвести расчет числа постов по противокоррозионной обработке кузовов.
Результаты расчетов внести в таблицу 9.
Таблица 9
№ п/п | Показатель | Условное обозначение | Единица измерения | Значение показателя | 
 |  |  |  | расчетное | принятое
1 | Число постов по противокоррозионной обработке | Тпк=0,3×Nсто×tпк | чел.-ч |  | 
 |  | Ппк=Тпк×Кн/Драб.г×Тсм×С×Рп×Кисп | шт. |  | 

## Slide 34
5) Произвести расчет числа постов по приемке и выдаче автомобилей.
Трудозатраты на приемку и выдачу автомобилей в год составляют Тпв=…чел.-ч
Результаты расчетов внести в таблицу 10

## Slide 35
№ п/п | Показатель | Условное обозначение | Единица измерения | Значение показателя | 
 |  |  |  | расчетное | принятое
1 | Число постов по приемке и выдаче | Ппв=Тпв×Кн/Драб.г×Тсм×С×Рп×Кисп | шт. |  | 
Таблица 10

## Slide 36
6) Произвести расчет числа постов по предпродажной подготовке автомобилей.
Трудозатраты на предпродажную подготовку автомобилей составляют
Тпп= …….чел.-ч.
Результаты расчетов внести в таблицу 11.

## Slide 37
Таблица 11
№ п/п | Показатель | Условное обозначение | Единица измерения | Значение показателя |  | Количество баллов | 
 |  |  |  | расчетное | принятое | теор. | факт.
1 | Число постов по предпродажной подготовке автомобилей | Ппп=Тпп×Кн/Драб.г×Тсм×С×Рп×Кисп | шт. |  |  |  | 

## Slide 38
7) Результаты расчета общего числа рабочих постов внести в таблицу 12.
№ п/п | Вид работ | Годовой объем работ, чел.-ч | Число рабочих постов | 
 |  |  | расчетное | принятое
1 | ТО-ТР |  |  | 
2 | УМР |  |  | 
3 | Приемка и выдача |  |  | 
4 | Противокоррозионная обработка |  |  | 
5 | Предпродажная подготовка |  |  | 
6 | Итого |  |  | 
Таблица 12

## Slide 39: Задача №3. Расчет числа автомобиле-мест ожидания и хранения
Исходные данные представлены в таблице 13.
Таблица 13
Число рабочих постов ТО-ТР, Пто-тр | Годовое количество условно обслуживаемых на станции автомобилей, Ncтo | Количество заездов одного автомобиля в год, d | Количество продаваемых в год автомобилей Nп | Количество заездов автомобилей на антикоррозионную обработку Nз.пк | Число рабочих дней магазина в году Драб.м

## Slide 40
1) Определить количество автомобиле-мест ожидания постановки автомобиля на посты ТО и ТР. В нашем случае
Пож=Пто-тр×0,5.

## Slide 41
2) Определить число автомобиле-мест для готовых к выдаче автомобилей
Пгот= Nс ×Tпp/Тв,
Nc=(Nстo×d+Nз.пк)/Дpaб.г;

## Slide 42
где Nc – суточное число заездов;
Тпр – среднее время пребывания автомобиля на СТО после его обслуживания до выдачи владельцу ( .);
Тв – продолжительность работы участка выдачи автомобилей в сутки, ч;
Nз.пк – количество заездов автомобилей в течение года на выполнение работ по антикоррозионной защите кузовов.

## Slide 43
3) Определить число автомобиле-мест на открытой стоянке магазина
Потк=Nп×Дз/Драб.м
где Nп – число продаваемых автомобилей в год;
Дз – число дней запаса ;
Драб.м -число рабочих дней магазина в году.

## Slide 44
4) Произвести расчет количества автомобиле-мест ожидания. Заполнить таблицу 14.
Таблица 14
№ п/п | Показатель | Условное обозначение | Единица измерения | Значение показателя | 
 |  |  |  | расчетное | принятое
1 | Число автомобиле -мест ожидания постановки автомобиля на посты ТО и ТР | Пож=Пто-тр×0,5 | шт |  | 
2 | Число автомобиле -мест для готовых к выдаче автомобилей | Пгот= Nс ×Tпp/Тв | ш. |  | 
 |  | Nс=(Nстo×d+Nпк)/Дpaб.г | шт |  | 
3 | Число автомобиле -мест на открытой стоянке | Потк=Nп×Дз /Драб.м | шт |  | 

## Slide 45
Спасибо за внимание!